## Slide 1: Optimierung der Fahrgenauigkeit von Murmecha: Steuerung eines Low-Cost-Roboters mittels Inertialdaten aus der IMU
Charlotte Strang
18. März 2025

## Slide 2: 1. Problemstellung
Motorbasierte Fahrweise
2
Notes: wie vorhin bereits gehört werden mit dem hier in der Abteilung entwickelten Kleinstroboter Murmecha Experimente zur Schwarmintelligenz durchgeführt, z.B. Lichtspuren verfolgt werden
innerhalb von dieser Arbeit ist die Spurverfolgung allerdings nur rahmengebend
es soll sich mit der Verbesserung der Steuerungsgenauigkeit befasst werden
wünschenswert: Roboter tut genau das, was wir vorgeben  Steuerungsfehler sollen minimiert werden
aktuell: rein mechanische Steuerung, die durch z.B. durch Rutschen der Räder zu ungenauem Fahrverhalten führt
KLICK
wie das aussehen kann, wird in dieser Abbildung deutlich
Aufgabe: Roboter soll mehrere Quadrate mit abgerundeten Ecken fahren
Fahrspur zeigt Ungenauigkeiten
verfolgter Lösungsansatz: Nutzung des Gleichgewichtssinns, der bereits eingebaut ist, zur Steuerung statt motorbasierter Fahrweise

## Slide 3: 1. Problemstellung – Lösungsansatz
Roboter befähigen, seinen Gleichgewichtssinn (IMU) zu verwenden
IMU  „Inertial Measurement Unit“
  Gyroskop (Winkelgeschwindigkeit)
  Akzelerometer (eigene Beschleunigung, Erdbeschleunigung)
  (Optional) Magnetometer (globale Nord-Ausrichtung)
Kenntnis der eigenen Lage im Raum  ermöglicht Kurskorrekturen
Test IMU-basierter Steuerungsmodelle
3
Notes: Bauteil, dass ich als Gleichgewichtssinn bezeichnet habe, heißt IMU
besteht aus Gyroskop und Akzelerometer
Daten dieser beiden Sensoren geben dem Roboter Kenntnis über seine Lage im Raum
machen Kurskorrekturen möglich
es werden zu diesem Zweck mehrere Steuerungsmodelle implementiert und experimentell untersucht, die IMU-Daten verwenden
IMU-basierte Steuerungsmodelle:
  Numerische Integration der IMU-Daten
  Einsatz des Madgwick-Filters
  Einsatz eines PID-Reglers

## Slide 4: Fahrplan
Problemstellung
Forschungsfragen
Ist-Zustand: Motorbasierte Fahrweise
IMU-basierte Steuerungsverfahren
  IMU-Fehlerbehandlung
  Versuchsaufbau
  IMU-basierte Steuerungsverfahren
    Numerische Integration
    Madgwick-Filter
    PID-Regler
  Evaluation der Ergebnisse
  Zusammenfassung
  Untersuchungen in der Zukunft

## Slide 5: 2. Forschungsfragen
F1: Verbessert sich die Fahrgenauigkeit durch den Einsatz der IMU-Daten?
F2: Welche Fehler gibt es in den IMU-Daten und wie wurde damit umgegangen?
F3: Madgwick-Filter: Höhere Kurvengenauigkeit als Numerische Integration? Verlängert der Filter-Einsatz die Fahrtzeit?
F4: PID-Regler: Fahrgenauigkeit (insbesondere Streckengenauigkeit) verbessert?
5
Notes: F1: untersucht, ob sich Fahrgenauigkeit im Allgemeinen durch IMU-Daten verbessert hat
F2: mögliche Messfehler werden betrachtet
F3: es werden unterschiedliche Steuerungsmodelle verglichen:
Madgwick-Filter (Algorithmus für Kurskorrekturen während der Fahrt) und numerische Integration als Basisansatz
F4: kann ein sog. PID-Regler uns bei der Verbesserung der Fahrgenauigkeit helfen?

## Slide 6: 3. Ist-Zustand: Motorbasierte Fahrweise
Fahrtzeit = Distanz / Radgeschwindigkeit
6
Notes: aktuelle Fahrweise
Problem: bezieht nicht mit ein, dass Räder rutschen oder Boden uneben sein könnte
fährt möglicherweise die richtige Streckenlänge, aber in die falsche Richtung

## Slide 7: Fahrplan
Problemstellung
Forschungsfragen
Ist-Zustand: Motorbasierte Fahrweise
IMU-basierte Steuerungsverfahren
  IMU-Fehlerbehandlung
  Versuchsaufbau
  IMU-basierte Steuerungsverfahren
    Numerische Integration
    Madgwick-Filter
    PID-Regler
  Evaluation der Ergebnisse
  Zusammenfassung
  Untersuchungen in der Zukunft

## Slide 8: 4. a) IMU-Fehlerbehandlung – Offset & Drift
Sensorfehler:
Offset: konstante Verschiebung der Werte
Drift: sich ändernde Verschiebung der Werte
8
Notes: Sensoren unterliegen unterschiedlichen Einflüssen, die sich als Fehler in den Daten äußern können
wollen im Folgenden mehrere Fehler betrachten, um Datenqualität der IMU sicherzustellen
Offset: mittlere Ausgangsspannung des Sensors, die auch dann vorliegt, wenn Bot sich in eigentlich in Ruhe befindet.
 konstanter Wert, rausrechnen möglich
Drift: durch Umwelteinflüsse des Sensors (Temperatur, Spannungsschwankungen, etc.)
 regelmäßige Kalibrierung, zusätzliche Referenzquellen wie GPS/Magnetometer

## Slide 9: 4. a) IMU-Fehlerbehandlung – weitere Fehler
9
Beispiel Rauschtypen
Beispiel Störfrequenz
Notes: neben Drift und Offset könnten die IMU-Daten außerdem noch auf andere Arten fehlerhaft sein
z.b. verrauscht sein
es gibt mehrere Rauschtypen, die auftreten können
links: Signal über die Zeit
rechts: Frequenzspektrum des Signals
typisches Frequenzspektrum für White Noise
White Noise  können nichts machen, zufällige Störungen
wenn Muster wie andere 3 auftreten, müssen Filter angewendet werden
Störfrequenz: wichtig auszuschließen
Beispielbild: so würde das aussehen, gäbe es eine bestimmte Frequenz, die viel häufiger auftritt, als alle anderen
jetzt haben wir dafür gesorgt, dass die Datenqualität für unsere Zwecke stimmt und wenden uns dem Versuchsaufbau zu

## Slide 10: 4. b) Versuchsaufbau
Untersuchung unterschiedlicher Fahrmanöver in der Arena
zeitbezogene Positionsdaten
zeitbezogene IMU-Daten
10

## Slide 11: 4. b) Versuchsaufbau
Durchzuführende Experimente:
11
Notes: Durchzuführende Experimente:
Messung der IMU-Fehler:
  1s Stillstand, um Offset zu bestimmen
  2s Stillstand, um Rauschen zu bestimmen
Vergleich der Fahrgenauigkeit für verschiedene Fahrstrategien:
  Quadratfahren mit scharfen Ecken (Kurvenradius = 0 mm).
  Quadratfahren mit abgerundeten Ecken (Kurvenradius = 100 mm).
Vergleich der Streckengenauigkeit von PID und motorbasierter Fahrweise:
  Fahren einer Geraden

## Slide 12: 4. c) i. Numerische Integration über die Zeit
In der Kurve:
Gyroskop-Daten: (x, y, z),
misst Winkelgeschwindigkeit in °/s bzw. rad/s
θ(t) = ∫ ω(t)dt
Auf der Geraden:
Akzelerometer-Daten: (x, y, z),
misst Beschleunigung a(t) in m/s2
s(t) = ∫ v(t)dt = ∫ ( ∫a(t)dt )dt
Steuerungsmodell | Kurve | Gerade
Motorisierte Fahrweise |  | 
Numerische Integration |  | ()
Madgwick-Filter |  | 
PID-Regler |  | 
12
Notes: Naiver Ansatz um IMU-Daten zur Steuerung zu verwenden
Akzelerometer: gemessen wird die lineare Beschleunigung a(t) für alle Achsen
Gyroskop: gemessen wird die Winkelgeschwindigkeit in °/s
Problem: keine Korrektur während der Fahrt möglich, Fahrfehler akkumulieren sich über die Zeit
Anfangsvermutung: vor allem die Kurven verursachen den Hauptfehler in der Gesamtgenauigkeit, numerische Integration deshalb nicht auf Strecken getestet

## Slide 13: 4. c) ii. Madgwick-Filter – Funktionsweise
Algorithmus zur Schätzung der Orientierung eines Objekts (Madgwick, 2010)
Sensorfusion: Gyroskop- und Akzelerometer-Daten kombiniert
  Minimierung der Differenz zwischen Sensordaten & geschätzter Orientierung mittels Gradient Descent
13
Notes: Anwendung: Mobile Roboter, tragbare Geräte
Schnell, genau und effizient für ressourcenbeschränkte Systeme

## Slide 14: 4. c) ii. Madgwick-Filter
In der Kurve:
Zurücksetzen der Orientierung, Vorgabe des Zielwinkels
Orientierung über Madgwick-Filter ständig aktualisieren
Abgleich mit den Sensordaten
Kurskorrektur
Fortsetzung bis Zielwinkel erreicht ist
Auf der Geraden:
 (Motorbasierte Fahrweise)
Steuerungsmodell | Kurve | Gerade
Motorisierte Fahrweise |  | 
Numerische Integration |  | ()
Madgwick-Filter |  | 
PID-Regler |  | 
14
Notes: Erwartung:
Präzisere Kurven durch den Filter
Möglicherweise längere Fahrzeit durch Berechnungsaufwand
Ergänzung durch PID-Regler für gerade Strecken.

## Slide 15: 4. c) iii. PID-Regler – Funktionsweise
e(t) = w(t) − x(t)
Regelabweichung = Sollwert - Istwert
15
Notes: Funktionsweise:
PID ist Regelalgorithmus aus dem Bereich der Regelungstechnik
Sollwert w(t)  Ziel
Istwert x(t)  aktueller Wert
Regelabweichung e(t)
P: erzeugt Stellgröße proportional zur Regelabweichung
 je größer Kurs-Abweichung, desto größer Korrektur
I: akkumuliert Abweichung über die Zeit,
 gleicht langfristige Abweichungen wie Offset aus
D: beachtet die Änderungsrate der Abweichung
 dämpft plötzliche Schwankungen
- Faktoren kP, kI, kD müssen manuell so angepasst werden, dass sich möglichst schnell an den Zielwinkel (90 Grad) angepasst wird, aber auch nicht Überschwingen

## Slide 16: 4. c) iii. PID-Regler – Funktionsweise
e(t) = w(t) − x(t)
Regelabweichung = Sollwert - Istwert
Propotionalanteil:
uP = kP · e(t)
Integralanteil:
uI = kI · ∫ e(t)dt
Differentialanteil:
uD = kD · de(t)/dt
 u(t) = uP + uI + uD
16
Notes: Funktionsweise:
PID ist Regelalgorithmus aus dem Bereich der Regelungstechnik
Sollwert w(t)  Ziel (90 Grad)
Istwert x(t)  aktueller Wert (75 Grad)
Regelabweichung e(t) (15 Grad)
PID-Regler errechnet Stellgröße u(t) (Geschwindigkeit der Räder)
Schrittweise wiederholt
P: erzeugt Stellgröße proportional zur Regelabweichung
 je größer Kurs-Abweichung, desto größer Korrektur
I: akkumuliert Abweichung über die Zeit,
 gleicht langfristige Abweichungen wie Offset aus
D: beachtet die Änderungsrate der Abweichung
 dämpft plötzliche Schwankungen
- Faktoren kP, kI, kD müssen manuell so angepasst werden, dass sich möglichst schnell an den Zielwinkel (90 Grad) angepasst wird, aber auch nicht Überschwingen

## Slide 17: 4. c) iii. PID-Regler
In der Kurve:
Zielwinkel w(t) ist Vielfaches von 90° im Intervall [-180°, 180°]
Auf der Geraden:
Geradenlänge ist durch die Zeit vorgegeben (3s)
Orientierung aus der vorangegangenen Kurve wird gehalten
Steuerungsmodell | Kurve | Gerade
Motorisierte Fahrweise |  | 
Numerische Integration |  | ()
Madgwick-Filter |  | 
PID-Regler |  | 
17
0°
90°
180°
Notes: dynamische Anpassung des PID-Reglers über die gesamte Fahrspur des Quadrats
somit gibt es die Unterscheidung von zwischen „Kurve“ und „Strecke“ im zugehörigen Code quasi nicht mehr
jetzt ist Zielwinkel nicht nur 90 oder 0, sondern bewegt sich im gesamten Interval [–pi, pi]
normalerweise wurde die Orientierung vor jeder Kurve zurückgesetzt auf 0 und dann wurden immer 90 Grad gefahren
zurücksetzen der Orientierung verhindert Auswirkungen von Drift über die Zeit
PID driftet

## Slide 18: Fahrplan
Problemstellung
Forschungsfragen
Ist-Zustand: Motorbasierte Fahrweise
IMU-basierte Steuerungsverfahren
  IMU-Fehlerbehandlung
  Versuchsaufbau
  IMU-basierte Steuerungsverfahren
    Numerische Integration
    Madgwick-Filter
    PID-Regler
  Evaluation der Ergebnisse
  Zusammenfassung
  Untersuchungen in der Zukunft
Notes: Ergebnisse:
Orientierung an Forschungsfragen

## Slide 19: 5. Evaluation der Ergebnisse – F1
Wie lässt sich die Fahrgenauigkeit von Murmecha verbessern, wenn man IMU-Daten statt nur die Motorsteuerung nutzt?
Motorbasierte Fahrweise
Numerische Integration
Madgwick-Filter
19
Notes: bitte auf Kurven achten

## Slide 20: 5. Evaluation der Ergebnisse – F1
Wie lässt sich die Fahrgenauigkeit von Murmecha verbessern, wenn man IMU-Daten statt nur die Motorsteuerung nutzt?
20

## Slide 21: 5. Evaluation der Ergebnisse – F2
Welche Fehler gibt es in den IMU-Daten und welche entsprechenden Minimierungsstrategien werden genutzt?
Gyroskop-Daten inkl. Offset
Gyroskop-Daten (kalibriert)
21

## Slide 22: 5. Evaluation der Ergebnisse – F2
Welche Fehler gibt es in den IMU-Daten und welche entsprechenden Minimierungsstrategien werden genutzt?
22

## Slide 23
Gyroskop-Daten

## Slide 24
Akzelerometer-Daten

## Slide 25: 5. Evaluation der Ergebnisse – F2
Welche Fehler gibt es in den IMU-Daten und welche entsprechenden Minimierungsstrategien werden genutzt?
25

## Slide 26: 5. Evaluation der Ergebnisse – F3
Madgwick-Filter: Höhere Kurvengenauigkeit als Numerische Integration? Verlängert der Filter-Einsatz die Fahrtzeit?
Ja! (in den Kurven)
26
Notes: interessant, dass Quadrat mit scharfen Ecken die höchste Präzision in den Kurven zu liefern scheint

## Slide 27: 5. Evaluation der Ergebnisse – F3
Madgwick-Filter: Höhere Kurvengenauigkeit als Numerische Integration? Verlängert der Filter-Einsatz die Fahrtzeit?
Ja! (in den Kurven)
Nein! (nicht merklich)
27

## Slide 28: 7. Evaluation der Ergebnisse – F4
Kann ein PID-Regler die Steuerungsgenauigkeit (insbesondere die Streckengenauigkeit) verbessern?
Kurvengenauigkeit (Zielwinkel 90°)
Streckengenauigkeit (Zielwinkel 0°)
28

## Slide 29: 5. Evaluation der Ergebnisse – F4
Kann ein PID-Regler die Steuerungsgenauigkeit (insbesondere die Streckengenauigkeit) verbessern?
Motorbasierte Fahrweise
Numerische Integration
Madgwick-Filter
PID-Regler
29

## Slide 30: 5. Evaluation der Ergebnisse – F4
Kann ein PID-Regler die Steuerungsgenauigkeit (insbesondere die Streckengenauigkeit) verbessern?
30
Gerade fahren: Motorbasiert
Gerade fahren: PID-Regler

## Slide 31: 6. Zusammenfassung – Forschungsfragen
Fahrgenauigkeit mit IMU verbessert?
   Kurvengenauigkeit steigt
Fehler in den IMU-Daten und Minimierungsstrategien?
   Offset gefunden und entfernt, Rauschen vorhanden aber unkritisch
Madgwick-Filter vs Numerische Integration: Höhere Kurvengenauigkeit als Numerische Integration? Fahrtzeit?
   Ja! höhere Kurvengenauigkeit erreicht. Nein, Fahrtzeit ist ähnlich.
Steuerungsgenauigkeit mit PID-Regler verbessert?
   Möglicherweise, aber nicht innerhalb dieser Untersuchung.
31
Notes: F1: Inwieweit kann die Nutzung IMU-basierter Verfahren die Genauigkeit der Fahrsteuerung von Low-Cost-Robotern im Vergleich zur bisherigen motorbasierten Methode verbessern?
F2: Fehler innerhalb der IMU
a) Wie wirkt sich Drift und Rauschen auf die IMU-basierte Steuerung aus?
b) Wie können diese Messfehler durch Kalibrierung und Filtermethoden minimiert werden?
F3: Kann der Madgwick-Algorithmus in Echtzeit präzise Kurskorrekturen durchführen und dabei eine höhere Steuerungsgenauigkeit als die reine Integration der IMU-Daten erreichen, ohne die Bewegungen des Roboters signifikant zu verlangsamen?
F4: PID?

## Slide 32: 7. Untersuchungen in der Zukunft
Numerische Integration testen für die Strecken
Drift könnte durch GPS/Magnetometer zusätzlich in IMU gesenkt werden
PID: Tuning der Parameter verbessern, möglicherweise bessere Verfahren zur Driftminimierung
32

## Slide 33: Zeit für Ihre Fragen!

## Slide 34: 7. Evaluation der Ergebnisse – F2
Welche Fehler gibt es in den IMU-Daten und welche entsprechenden Minimierungsstrategien werden genutzt?
34
Notes: FFT gemacht, um auszuschließen, dass es mehr als White Noise ist
kleinere „Peaks“ auf der z-Achse des Gyroskops links, aber können ignoriert werden

## Slide 35: 7. Evaluation der Ergebnisse – F2
Welche Fehler gibt es in den IMU-Daten und welche entsprechenden Minimierungsstrategien werden genutzt?
35
Notes: FFT gemacht, um auszuschließen, dass es mehr als White Noise ist
kleinere „Peaks“ auf der z-Achse des Gyroskops links, aber können ignoriert werden

## Slide 37: 5. 2. Madgwick-Filter – Funktionsweise
Quaternionen als stabile Darstellung von Rotationen
  kein Gimbal Lock, numerisch stabil
  Vierdimensionale Darstellung: q = w + xi + yj + zk
Fehlerkorrektur durch Gradientenabstieg
  Minimierung der Differenz zwischen Sensordaten & geschätzter Orientierung
  Ohne Magnetometer: Fehlerfunktion basiert ausschließlich auf Gravitationsrichtung
37
Notes: Infos aus Chatgpt einfügen

## Slide 38: 5. 3. PID-Regler – Funktionsweise
e(t) = w(t) − x(t)
Regelabweichung = Sollwert - Istwert
38
Notes: Funktionsweise:
PID ist Regelalgorithmus aus dem Bereich der Regelungstechnik
Sollwert w(t)  Ziel
Istwert x(t)  aktueller Wert
Regelabweichung e(t)
P: erzeugt Stellgröße proportional zur Regelabweichung
 je größer Kurs-Abweichung, desto größer Korrektur
I: akkumuliert Abweichung über die Zeit,
 gleicht langfristige Abweichungen wie Offset aus
D: beachtet die Änderungsrate der Abweichung
 dämpft plötzliche Schwankungen
- Faktoren kP, kI, kD müssen manuell so angepasst werden, dass sich möglichst schnell an den Zielwinkel (90 Grad) angepasst wird, aber auch nicht Überschwingen

## Slide 39: 7. Evaluation der Ergebnisse – F1
Wie lässt sich die Fahrgenauigkeit von Murmecha verbessern, wenn man IMU-Daten statt nur die Motorsteuerung nutzt?
39
Notes: bitte auf Kurven achten

## Slide 40
Motorbasierte Fahrweise

## Slide 41
Numerische Integration

## Slide 42
Madgwick-Filter

## Slide 43: Fahrplan
Problemstellung
Forschungsfragen
Motorbasierte Fahrweise
IMU-Fehlerbehandlung
Versuchsaufbau
IMU-basierte Steuerungsverfahren
  Numerische Integration
  Madgwick-Filter
  PID-Regler
  Evaluation der Ergebnisse
  Zusammenfassung
  Untersuchungen in der Zukunft

## Slide 44: Fahrplan
Problemstellung
Motorbasierte Fahrweise
IMU-Fehlerbehandlung
Versuchsaufbau
IMU-basierte Steuerungsverfahren
  Numerische Integration
  Madgwick-Filter
  PID-Regler
  Forschungsfragen
  Evaluation der Ergebnisse
  Zusammenfassung
  Untersuchungen in der Zukunft